РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

ВЕЛОТРЕНАЖЕР

DFC

Артикул: B8719RP

Серия (тип): B

ВАЖНО:

Прочитайте все инструкции перед тем, как использовать тренажер. Сохраните инструкцию на будущее.

ВАЖНЫЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Соблюдайте следующие предосторожности во время сборкой или использования тренажера.

- Проверьте все винты, гайки и другие соединения, прежде чем использовать машину в первый раз и убедитесь, что тренажер находится в безопасном состоянии.

- Установите тренажер в сухом месте, оградив его от доступа излишней влажности и воды.

- Поместите подходящее основание (например, резиновый коврик, деревянную доску) под тренажер в зоне сборки, чтобы избежать загрязнений и других неприятностей.

- Перед началом тренировки, уберите все предметы в радиусе 2 метра вокруг тренажера.

- Не используйте агрессивные чистящие средства. Используйте только специализированные инструменты для того, чтобы самостоятельно собрать машину или отремонтировать какую-либо деталь машины. Необходимо удалять капли пота с машины сразу по окончании тренировки.

- Неправильные или чрезмерные нагрузки могут негативно повлиять на ваше здоровье. Проконсультируйтесь с врачом перед началом тренировок. Он поможет определить максимальное значение (Пульс (Вт); продолжительность тренировок и т.д.), при которых вы можете самостоятельно тренироваться и получать точные данные во время тренировки. Данная машина не подходит для терапевтических целей.

- Используйте машину только в том случае, если она работает корректно. Используйте только оригинальные запасные части для необходимого ремонта.

- Данная машина может служить только для тренировки одного человека единовременно.

- Надевайте тренировочную одежду и обувь, которые подходят для оздоровительной тренировки на тренажере.

- Если у вас появилось чувство головокружения, тошнота и другие болезненные симптомы, пожалуйста, прекратите тренировку и немедленно обратитесь к врачу.

- Дети и инвалиды могут использовать машину только в присутствии взрослого человека, способного оказать помощь и дать совет.

- Мощность машины увеличивается с ростом скорости, и наоборот. Машина оснащена специальной регулировочной ручкой, которая может регулировать сопротивление. Уменьшите сопротивление, повернув ручку к уровню 1 и увеличьте сопротивление, повернув ручку к уровню 8.

- Неправильные или чрезмерные нагрузки могут негативно повлиять на ваше здоровье. Проконсультируйтесь с врачом перед началом тренировок. Это особенно важно для людей старше 35 лет или лиц с ранее имевшимися проблемами со здоровьем.

- Максимальный вес пользователя 130кг.

СБОРОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ

СБОРОЧНЫЕ ЕДИНИЦЫ

| No. | Наименование | шт | No. | Наименование | шт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Основная рама | 1 | 28 | Адаптер | 1 |
| 2 | Передний стабилизатор | 1 | 29 | Спинка | 1 |
| 3 | Задний стабилизатор | 1 | 30 | Квадратная заглушка | 1 |
| 4 | Стойка руля | 1 | 31 | Винт | 4 |
| 5 | Неподвижный поручень | 1 | 32 | Пластиковая ручка | 1 |
| 6 | Нейлоновая гайка | 2 | 33 | Внутр.шестигр. болт M8×12 | 4 |
| 7 | Плоская шайба D10*2 | 4 | 34 | Плоская шайба | 1 |
| 8 | Ролик | 2 | 35 | Сидение | 1 |
| 9 | Внутр.шестигр. винт M10x50 | 2 | 36 | Удлинитель 1 | 2 |
| 10 | Заглушка | 2 | 37 | Удлинитель 2 | 2 |
| 11 | Шестигр. гайка M10 | 5 | 38 | Консоль | 1 |
| 12 | Регулировочные ножки | 5 | 39 | Муфта | 1 |
| 13 | Внутр.шестигр. болт M8xL58 | 4 | 40 | Внутр.шестигр. болт M6x10 | 2 |
| 14 | Пружинная шайба D8 | 8 | 41 | Ручка | 1 |
| 15 | Дуговая шайба d8x2xΦ25xR39 | 4 | 42 | Винт M4*12 | 2 |
| 16 | Заглушка | 2 | 43 | Плоская шайба D8×Φ19×1.5 | 8 |
| 17L/R | Шатун | 1 пара | 44 | Удлинитель 3 | 2 |
| 18L/R | Педаль | 1 пара | 45 | Кабель пульсометра | 2 |
| 19 | Внутр.шестигр. болт M8x15 | 8 | 46 | Кронштейн-салазки | 1 |
| 20 | Дуговая шайба d8×R20 | 2 | 47 | Защитный кожух | 1 |
| 21 | Кабель датчика | 1 | 48 | Внутр.шестигр. болт M6×40 | 4 |
| 22 | Удлинитель | 1 | 49 | Плоская шайба D6×1.2×Φ16 | 4 |
| 23L/R | Защитный кожух | 1 пара | 50 | Рама сидения | 1 |
| 24 | Винт ST4.2×18 | 4 | 51 | Крепежная пластина | 1 |
| 25a/b | Защитный кожух | 1 пара | 52 | Лоток | 1 |
| 26 | Внутр.шестигр. болт M8×90 | 2 | 53 | Винт M5*7 | 2 |
| 27 | Подъемная ручка | 1 |  |  |  |

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

ШАГ 1:

A: Прикрепите подъемную ручку (27) к заднему стабилизатору (3) с помощью болтов (26), и дуговых шайб (20).

B: Прикрепите передний стабилизатор (2) и задний стабилизатор (3) к основной раме (1) с помощью внутренних шестигранных болтов (13), пружинной шайбы (14) и дуговой шайбы (15).

ШАГ 2:

Соедините кабель датчика (21) и удлинитель 1 (36) с удлинителем (22) и удлинителем 2 (37), затем прикрепите стойку руля (4) к основной раме (1) с помощью болта (19), пружинной шайбы (14) и плоской шайбы (7). А затем установите защитный кожух (23L/R) на основной раме (1) с помощью винтов (24).

ШАГ 3:

Прикрепите поручень (5) к стойке руля (4) с помощью пластиковой ручки (32), защитного кожуха (25a) и плоской шайбы (34).

ШАГ 4:

A: Соедините удлинитель пульсометра 2 (37), удлинитель (22) с проводами компьютера (38), затем пркрепите компьютер (38) к кронштейну, расположенному на стойке руля (4), с помощью винтов (31).

B: Прикрепите защитный кожух (25a/b) к стойке руля (4) с помощью винтов (24).

ШАГ 5:

Прикрепите педаль (18L/R) к шатугу (17L/R) с помощью набора ключей.

Обратите внимание: левую педаль (18L) закручивают против часовой стрелки, а правую педаль (18R) – по часовой стрелке, как показано. Убедитесь, что педали (18L/R) надежно зафиксированы во время из движения, в противном случае вы можете повредить педали при использовании.

ШАГ 6:

A: Соедините кабель пульсометра (45) с удлинителем 3(44) на основной раме (1), затем прикрепите раму сидения (50) на кронштейн-салазки (46) с помощью внутр. шестигр. болта (33) и плоской шайбы (43).

B: Прикрепите ручку (41) к муфте (39) с помощью болта (40).

C: Установите крепежную пластину (51) на раме сидения (50) с помощью винта (53), а затем прикрепите лоток (52) к пластине (51) с помощью винта (53).

ШАГ 7:

A: Прикрепите сидение (35) к крепежному разъему на раме сидения (50) в помощью внутр. шестигр. болтов(19) и плоских шайб (43).

B: Прикрепите спинку (29) к раме сидения (50) с помощью болтов (48) и плоских шайб (49), а затем установите защитный кожух (47) на раму сидения (50) с помощью винтов (24).

РАЗМИНКА И ФАЗА ОХЛАЖДЕНИЯ

Успешная программа тренировок состоит из разминки, аэробной нагрузки и охлаждения. Делайте всю программу хотя бы два или (предпочтительнее) три раза в неделю, отдыхая в остальные дни между тренировками. После нескольких месяцев, вы можете увеличить количество тренировок до четырех или пяти раз в неделю.

РАЗМИНКА

Цель разминки состоит в том, чтобы подготовить тело к тренировке и свести к минимуму травмоопасность. Разминка от двух до пяти минут необходима перед укрепляющими тренировками или аэробными упражнениями. Следует выполнить упражнения, которые повышают частоту сердечных сокращений и прогревают мышцы. Разминка может включать в себя быструю ходьбу, бег трусцой, прыжки через скакалку и бег на месте.

СТРЕЙЧИНГ

Сделать растяжку в то время, как ваши мышцы разогреты после надлежащей разминки, очень важно. Мышцы растянуть легче в это время из-за их повышенной температуры, что значительно снижает риск получения травмы. Каждое упражнение следует делать в течение 15-30 сек. НЕ ТОРОПИТЕСЬ.

Не забывайте проконсультироваться с вашим врачом перед началом любой программы упражнений.

ФАЗА ОХЛАЖДЕНИЯ

Целью охлаждения является вернуть тело к своему нормальному или близкому к нормальному сердечному ритму в конце каждой тренировки. Правильное охлаждение медленно снижает частоту сердечных сокращений и позволяет крови вернуться к сердцу.

ИНСТРУКЦИЯ К РУЧНОМУ КОМПЬЮТЕРУ

ФУНКЦИИ КНОПОК:

| START/STOP | -запускает и останавливает тренировку. |
| --- | --- |
| RESET | -В режиме остановки, нажмите эту кнопку, чтобы вернуться в главное меню; -Удерживайте нажатой 2 секунды, компьютер перезагрузится и перейдет в пользовательские настройки. |
| UP（+） | -увеличивает уровень сопротивления. -выбор настроек. |
| MODE/ENTER | - В режиме остановки, нажмите, чтобы подтвердить все настройки или выбрать и ввести программу. |
| DOWN（-） | - уменьшает уровень сопротивления. - выбор настроек. |
| RECOVERY | -протестировать уровень восстановления пульса. |
| BODY FAT | -измерить процентное соотношение жира в организме. |

ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ：

| ВРЕМЯ | Диапазон экрана 0:00 ~ 99:99；диапазон настроек 0:00 ~ 99:00 минут |
| --- | --- |
| РАССТОЯНИЕ | Диапазон экрана 0 ~ 99.99；диапазон настроек 0 ~ 99.00KM |
| КАЛОРИИ | Диапазон экрана 0 ~ 9999；диапазон настроек 0 ~ 9990Ккал. |
| ПУЛЬС | Диапазон экрана P-30 ~ 230；диапазон настроек 0-30 ~ 230 |
| ВАТТ | Диапазон экрана 0 ~ 999；диапазон настроек 10 ~ 350 |
| СКОРОСТЬ | 0.0~99.9КМ/Ч |
| ОБОРОТЫ/МИНУТУ | 0~999 оборотов |

УПРАВЛЕНИЕ:

- Подключите источник питания (или нажмите RESET KEY для 2S), сирена издаст один звуковой сигнал в течение 1 секунды. ЖК-дисплей перейдет в полноэкранный режим на 2 секунды (рисунок 1), затем отобразит диаметр колеса и КМ или Мили (рисунок 2). Затем консоль перейдет в режим ожидания (рисунок 3).

Рисунок 1                   Рисунок 2                  Рисунок 3

- Выберите программу тренировки в последовательности: РУЧНОЙ→НОВИЧОК→ПРОФИ→ИНТЕРВАЛЬНАЯ→ КАРДИО→ВАТТ.

- Если пользователь выбрал “РУЧНОЙ” и нажал кнопку MODE, введите время настройки. Нажимайте UP（+）/DOWN（-）, чтобы выбрать целевое время (Рисунок 4) и подтвердите кнопкой MODE. Затем установите РАССТОЯНИЕ/КАЛОРИИ/ПУЛЬС (Рисунки 5~8). После настройки, нажмите START/STOP, чтобы начать тренировку, консоль начнет подсчет значений. Во время тренировки, пользователь может нажимать UP（+）/DOWN（-）, чтобы регулировать уровень нагрузки.

Рисунок 4                   Рисунок 5                  Рисунок 6

Рисунок 7                   Рисунок 8

- Если пользователь захотел выбрать режим НОВИЧОК (Рисунок 9), нажмите START/STOP в любом режиме, затем нажмите RESET чтобы перейти в главное меню. Когда MANUAL(РУЧНОЙ) мигает на экране, нажмите UP（+）один раз и кнопку MODE, чтобы запустить режим BEGINNER(НОВИЧОК) (Рисунок 10). Нажмите UP（+）/DOWN（-）, чтобы выбрать BEGINNER 1~4 и подтвердите выбор кнопкой MODE. Установите целевое время с помощью UP（+）/DOWN（-）или начните тренировку сразу. Во время тренировки, пользователь может нажимать UP（+）/DOWN（-）, чтобы регулировать уровень нагрузки.

Рисунок 9                        Рисунок 10

- Если пользователь захотел выбрать режим ПРОФИ (Рисунок 11), нажмите START/STOP в любом режиме, затем нажмите RESET чтобы перейти в главное меню. Когда MANUAL(РУЧНОЙ) мигает на экране, нажмите UP（+）дважды и кнопку MODE, чтобы запустить режим ADVANCE(ПРОФИ) (Рисунок 12). Нажмите UP（+）/DOWN（-）, чтобы выбрать ADVANCE 1~4 и подтвердите выбор кнопкой MODE. Установите целевое время с помощью UP（+）/DOWN（-）или начните тренировку сразу. Во время тренировки, пользователь может нажимать UP（+）/DOWN（-）чтобы регулировать уровень нагрузки.

Рисунок 11                      Рисунок 12

- Если пользователь захотел выбрать режим ИНТЕРВАЛЬНЫЙ (Рисунок 13), нажмите START/STOP в любом режиме, затем нажмите RESET чтобы перейти в главное меню. Когда MANUAL(РУЧНОЙ) мигает на экране, нажмите UP（+）трижды и кнопку MODE, чтобы запустить режим INTERVAL(ИНТЕРВАЛЬНЫЙ) (Рисунок 14). Нажмите UP（+）/DOWN（-）, чтобы выбрать INTERVAL 1~4 и подтвердите выбор кнопкой MODE. Установите целевое время с помощью UP（+）/DOWN（-）или начните тренировку сразу. Во время тренировки, пользователь может нажимать UP（+）/DOWN（-）чтобы регулировать уровень нагрузки.

Рисунок 13                      Рисунок 14

- Если пользователь захотел выбрать режим КАРДИО (Рисунок 15), нажмите START/STOP в любом режиме, затем нажмите RESET чтобы перейти в главное меню. Когда MANUAL(РУЧНОЙ) мигает на экране, нажмите UP（+）4 раза и кнопку MODE, чтобы запустить режим CARDIO(КАРДИО). Нажмите UP（+）/DOWN（-）, чтобы установить ВОЗРАСТ пользователя (Рисунок 16), затем нажмите MODE, чтобы перейти к выбору различных КАРДИО-программ. Нажмите UP（+）/DOWN（-）, чтобы выбрать CARDIO 55%,CARDIO 75%,CARDIO 90%,CARDIO TAG (Рисунок 17). Установите целевое время с помощью UP（+）/DOWN（-）или начните тренировку сразу. Если после начала тренировки нет выходного сигнала пульса, На ЖК-дисплее появится «PULSE INPUT» для напоминания (Рисунок 18).

Рисунок 15                  Рисунок 16                  Рисунок 17

Рисунок 18

- Если пользователь захотел выбрать режим WATT (Рисунок 19), нажмите START/STOP в любом режиме, затем нажмите RESET чтобы перейти в главное меню. Когда MANUAL(РУЧНОЙ) мигает на экране, нажмите UP（+）5 раза и кнопку MODE, чтобы запустить режим WATT. Нажмите UP（+）/DOWN（-）, чтобы установить целевое значение Ватт в диапазоне 10~350, значение по-умолчанию 120 (Рисунок 20). Затем нажмите MODE, чтобы перейти к настройкам времени (в диапазоне 1~99 минут) или нажмите START/STOP, чтобы начать тренировку немедленно. Во время тренировки система будет регулировать уровень нагрузки в соответствии с выходным значением и статусом тренировки (Рисунок 21). Во время тренировки, пользователь может нажимать UP（+）/DOWN（-）чтобы регулировать уровень Ватт.

Рисунок 19                 Рисунок 20                   Рисунок 21

9. Режим Восстановления

После тренировки в течение некоторого времени удерживайте пластины пульсометра и нажмите кнопку «ВОССТАНОВЛЕНИЕ». Все функции дисплея будут остановлены, за исключением того, что время начнет отсчет от 00:60 до 00:00 (Рисунок 22). Экран отобразит ваш статус восстановления ЧСС от F1, F2 ... .до F6 (Рисунок 23). F1 - лучший, F6 - худший. (Нажмите кнопку RECOVERY снова, чтобы вернуться к главному меню). Пользователь может продолжать тренировку, чтобы улучшить свой уровень восстановления ЧСС.

Замечание: Во время нажатия кнопки «RECOVERY»(ВОССТАНОВЛЕНИЕ) значок «Р» не должен отображаться, иначе консоль не перейдет в режим «ВОССТАНОВЛЕНИЕ».

Рисунок 22                       Рисунок 23

Формула подсчета уровня восстановления:

FX=6- [(P1-P2)/10], если P2=0, тогда FX=F6

Например: в начале, когда пользователь нажал кнопку RECOVERY, значение пульса P1=120, когда время достигнет значения 0:00, значение пульса P2=86,

ЖК-экран отобразит F3.

| FX | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Диапазон | 0.1~1.0 | 1.1~2.0 | 2.1~3.0 | 3.1~4.0 | 4.1~5.0 | 5.1 или выше |

10. Измерение процентного соотношения жира в организме (ЖИРОАНАЛИЗ)

В режиме остановки, нажмите кнопку BODY FAT, чтобы запустить жироанализ. Затем нажмите UP（+）/DOWN（-）, чтобы установить профиль пользователя (Рисунки 24~26). После установки система начнет измерения. Во время измерения пользователь должен удерживать обе пластины пульсометра. На ЖК-дисплее будет отображаться «-» «-» в течение 8 секунд (Рисунок 27), пока компьютер не закончит измерение. Когда закончится измерение, на ЖК-дисплее отобразится условный символ BODY FAT, процентное содержание жира (Рисунок 28), ИМТ (Рисунок 29) в течение 30 секунд. (Через 30 секунд система автоматически вернется к предыдущему статусу тренировки).

Во время настройки персонального профиля пользователь можно нажать RESET, чтобы исправить настройки.

Нажмите кнопку BODY FAT снова, чтобы вернуться к предыдущему состоянию тренировки.

※ Отображение кода ошибки во время измерения:

E-1--- пользователь некорректно удерживает пластины пульсометра (Рисунок 30)

E-4--- % жира в организме находится за пределами диапазона (5.0%~ 50%, Рисунок 31)

Рисунок 24                Рисунок 25                  Рисунок 26

Рисунок 27                  Рисунок 28                 Рисунок 29

Рисунок 30                       Рисунок 31

Напоминание системы:

※ На этой консоли есть функция звуковой подсказки:

① эффективная работа - один короткий звуковой сигнал;

② достижение любого параметра значения 0 во время тренировки - 2 коротких звуковых сигнала каждую секунду;

③ в режимах CARDIO и WATT, когда консоль вынуждена остановиться – 1 непрерывный короткий звуковой сигнал;

④ когда пульс превышает установленное значение - 2 коротких звуковых сигнала каждую секунду;

⑤ когда значение Ватт превышает установленное значение - 3 коротких звуковых сигнала каждую секунду;

MP3 функция:

Пользователь может подсоединить мобильный телефон или плеер к консоли с помощью аудио кабеля для воспроизведения MP3. Затем нажмите кнопку воспроизведения на плеере, консоль будет проигрывать музыку.

(Напоминание: консоль работает только с устройствами, но не читает карту памяти.)

Зарядка через USB:

Консоль может выступать в качестве зарядного устройства USB для планшета или смартфона. Пользователь просто подключает кабель для передачи данных в USB-порт для зарядки.

Подключение приложения:

В консоль встроена функция Bluetooth для подключения к приложению. Сначала загрузите i-Console + APP для планшета, затем подключите планшет и консоль через Bluetooth.

(Приложение APP относится к i-Console + Руководство по эксплуатации)

Замечание:

Эта консоль имеет функцию зарядного устройства MP3 / USB / BT), поэтому потребляет много энергии. Для стабильного процесса тренировок и функционирования, мы предлагаем пользователю использовать адаптер 9V 1.3A или выше.

# Text boxes

Наклоны вперед

Растяжка внутренней поверхности бедра

Растяжка голеностопа

Наклоны в сторону

Растяжка подколенного сухожилия