# ВЕЛОТРЕНАЖЕР ДВОЙНОЙ DFC

# Артикул: B812

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

# Внимание

•Прочитайте это руководство перед сборкой или использованием тренажера.

Проверяйте устройство на отсутствие или износ деталей перед каждым использованием.

• Прекратите использование при обнаружении недостающих, сломанных или незакрепленных деталей.

•Максимальный вес пользователя - 100 кг.

•Расположите велотренажер на ровной чистой поверхности.

•Не допускайте домашних животных и детей к тренажеру.

•Не храните ваш мини байк на улице или под воздействием влаги и экстремальных температур.

•Единовременно тренажером может пользоваться только один человек.

•Проконсультируйтесь с врачом перед первым использованием. Разминайтесь перед тренировкой.

• Если вы чувствуете головокружение, тошноту, боль в груди или любые другие необычные симптомы, немедленно прекратите тренировку. Незамедлительно обратитесь к врачу.

•Предназначен только для домашнего использования.

• Этот тренажер предназначен только для потребительского (не коммерческого) использования.

# Инструкция по сборке

•Прочитайте внимательно эти инструкции перед началом сборки и использованием тренажера.

•Сохраните эти инструкции для дальнейшего использования.

• Сверьте все наименования со списком деталей, чтобы убедиться, что все детали в наличии.

• Чтобы гарантировать идеальную работоспособность тренажера, очень важно проверить все узлы соединения и убедиться, что они плотно закреплены.

# Сборка оборудования и аксессуары.

Выньте все детали из упаковки и аккуратно расположите на полу. В качестве меры предосторожности поместите некоторые детали на полиэтилен, чтобы не повредить покрытие пола. Уберите весь упаковочный материал подальше от места сборки. Следуйте этим инструкциям пошагово, чтобы избежать ошибок при сборке.

- Разведите переднюю и заднюю опоры на максимальный угол и зафиксируйте её с помощью регулировочного колеса.

Закрепите переднюю опору на переднем основании (8) с помощью отвертки и гаечного ключа затяните винт, шайбу и болт (5a) до упора.

Замечание: ВСЕГДА ПРОВЕРЯЙТЕ, ЧТО ДАННЫЙ УЗЕЛ ОТКРЫТ ДО МАКСИМАЛЬНОГО УГЛА, ЧТОБЫ ОБЕСПЕЧИТЬ ПРАВИЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ИДЕАЛЬНУЮ СТАБИЛЬНОСТЬ.

- Закрепите заднюю опору на заднем основании (9) с помощью отвертки и гаечного ключа затяните винт, шайбу и болт (5b) до упора.

- Закрепите педали (3) на задней опоре с помощью отвертки и гаечного ключа затяните винт, шайбу и болт (5c) до упора.

- Закрепите верхнюю переднюю опору (2) на нижней опоре и зафиксируйте её в самом удобном для вас положении с помощью регулировочной рукоятки (6).

- Закрепите руль (4) на верхней переднее опоре (2) с помощью рукоятки фиксации (10) до упора.

- Выкрутите рукоятку из руля (4), установите монитор (7), затем закрутите рукоятку обратно.

# Теперь мини байк готов к использованию.

# Ввод в эксплуатацию

# Перед тем, как начать эксплуатацию, проверьте

▲ Оборудование укомплектовано и правильно собрано

▲ Оборудование стоит прочно и надежно на ровной поверхности.

# Изменение сопротивления

Чтобы сделать тренировку более эффективной, у вас есть возможность изменить сопротивление. Для этого просто поверните регулировочную рукоятку.

Поверните рукоятку регулировки сопротивления на педальном блоке (3) и блоке руля (4) против часовой стрелки, чтобы уменьшить сопротивление, поверните рукоятку регулировки сопротивления по часовой стрелке, чтобы увеличить сопротивление.

# Разминка

Чтобы избежать риска травм, перед выполнением каких-либо упражнений всегда следует разогревать и расслаблять мышцы.

Пейте достаточно жидкости перед тренировкой, чтобы восполнить потерю жидкости в процессе тренировки.

Выделите 5-10 минут, чтобы разогреть мышцы, прежде чем начинать тренировку. Например, ходите или бегайте на месте и делайте махи руками круговыми движениями.

# Тренировка

Не подвергайте себя слишком большим нагрузкам, чтобы добиться желаемого. Начните тренироваться с уровня, который, по вашему мнению, не требует чрезмерных усилий. Медленно увеличивайте нагрузку. Новичкам в фитнесе рекомендуют начать тренировку следующим образом:

Разминка: 5-10 минут с низким сопротивлением.

Тренировка: 15-40 минут с нагрузкой.

Заминка: 5-10 минут с низким сопротивлением.

Дышите как можно медленнее и ровнее.

- ВНИМАНИЕ! Обратите внимание на сигналы, которые ваше тело посылает вам во время тренировки. Сделайте перерыв или немедленно прекратите тренировку, если почувствуете боль или недомогание.

# Экран компьютера и функции

Нажмите кнопку Mode под дисплеем, чтобы переключиться между следующими отображаемыми значениями:

SCAN: каждое значение отображается несколько секунд.

T= TIME: отображает продолжительность текущей тренировки (0:00 - 99:59).

C= COUNT: отображает шаги (повторения) с начала тренировки до текущего момента.(0-9999)

REPS = REPS: отображает темп об/мин (0-9999)

CA = Calories: отображает количество сожженных калорий с начала текущей тренировки.

(на этом дисплее отображается приблизительное значение. Фактическое потребление калорий зависит от состояния тренирующегося)

# Удерживайте кнопку RESET нажатой примерно три секунды, чтобы удалить все значения.

# Включение и выключение компьютера

Компьютер автоматически включается и начинает измерения, как только вы начинаете тренировку на мини байке. Компьютер автоматически выключается, если тренажер не используется более 4 минут.

# Замена батареек

·Осторожно снимите компьютер с блока руля.

·выньте использованные батарейки.

·вставьте новые батарейки в батарейный отсек с обратной стороны компьютера.

# - батарейка - 1 шт. 1.5V входит в комплект поставки.

Замечание: убедитесь, что вы вставили батарейки правильным образом, учитывая полярность. Верная полярность показана на крышке батарейного отсека. Установите компьютер обратно на блок руля и слегка затяните его.

# Text boxes

Сборочный чертеж

Сборочный единицы

MOD RST